Trouble Shooting  về Wireless Nông Lâm

- Lý do chọn đề tài:

Do nhu cầu của sinh viên Nông Lâm hiện nay có rất nhiều bạn không thể truy cập được wireless của nhà trường và có nhiều bạn đem laptop và PV, RD, HD để truy cập nhưng vào không được nên đành xách về.  Không những vậy nhiều sinh viên nước ngoài vào trường ta đều không biết cách vào điều này gay nhiều khó khăn cho việc học tập của cách bạn. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến mạng wireless làm cho bạn có thể truy cập mạng internet mọi lúc mọi nơi

- Nguyên nhân của các sự cố về wireless:

1. Quá trình kết nối:

Khi bạn kết nối wireless ở một nơi nào đó thì bạn đang kết nối vào 1 thiết bị wireless là Access Point , Access Point được nối vào ADSL ra ngoài Wan như mô hình sau:

Khi bạn gửi 1 yêu cầu đến 1 trang web nào đó thì bạn không đi thẳng trực tiếp đến 1 trang web đó mà bạn lên hỏi Access Point (AP) chuyển đến ADSL ( nhưng ta bỏ qua giai đoạn đi tới ADSL) nhờ đi tới trang web để xin phép truy cập, sau đó trang web sẽ trả thông tin về cho AP và AP chuyển thông tin về cho client và client đi được trang web

2. Các sự cố:

- Khi bạn đi trang web thì chuyển đến AP và AP phải nhờ 1 dịch vụ phân giải tên gọi là DNS để biết được trang bạn đang đi là IP bao nhiêu. Nhưng có thể DNS không phân giải trên được thì không ai có thể đi trang web được, để giải quyết vấn đề này thì chỉ có người quản lí AP mới xử lí được. Trong trường hợp này chúng ta có 2 lý do để phân giải tên không được như sau:

  - Trên máy client không chỉ đúng DNS của AP và client không liên lạc được với AP. Trong trường hợp này chúng ta sẽ giải quyết được ở phần sau

  - DNS trên AP có sự cố

- Máy client không nhận được IP động cấp về từ DHCP( Dynamic Host Configuration Protocol: dịch vụ cung cấp IP động về cho máy client ) đây là vấn đề mà nhà trường chúng ta hay gặp phải nguyên nhân là do AP không cấp DHCP về được

3. Cách nhận biết sự cố:

Bạn vào card wireless status – Details bạn thấy:

169.254.x.y là dãy IP tự cấp phát gọi là APIPA (Automatic Private IP Address). Dãy IP này xuất hiện khi máy bạn không có IP, đồng nghĩa với việc AP không cấp IP cho bạn

4. Cách khắc phục:

- Trước hết mời các bạn xem qua mô hình mạng wireless của nhà trường:

Bây giờ mình xin hướng dẫn cách khắc phục:

Bạn vào card wireless ---status---properties---chọn TCP/TPv4---properties:

Sau đó bạn khai báo IP như sau:

IP address: 192.168.x.y

Subnet mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.x.1

Preferred DNS server: 192.168.1.2

Alternate DNS server 192.168.1.3

Với x: là số dãy IP của từng khu như trên hình PV, RD: 127, HD: 123, TTTH: 100

Với y: là con số bạn tự chọn từ 10 - 254

Lưu ý nếu y mà bạn chọn trùng với người khác thì sẽ không đi được và sẽ hiện thông báo như sau:

Như vậy bạn nên thay đổi y là số khác

Đối với window vista và XP thì sau khi gán xong bạn click phải vào card wireless --- diagnose ( hoặc repair đối với XP)

Sau đó bạn vào IE---Tools ---internet option – tab connection – Lan setting—trong ô Address gõ vào proxy3.hcmuaf.edu.vn và check vào ô  Bypass proxy server for local adddresses vậy là xong

- Trường hợp DNS máy bạn không phân giải được DNS thì bạn nên kiểm tra Preferred DNS server của bạn đã gõ đúng chưa. Nếu bạn đã gõ đúng rồi mà vẫn không truy cập được thì do DNS của AP bị xử cố nên liên hệ với người quản lí AP để giúp đỡ. Mô hình sau là gán IP để truy cập internet ở nhà Hướng Dương, ở Phượng Vĩ và Rạng Đông thì đổi 123 thành 127 và Trung tâm tin học thì đổi là 100

- Ngoài những vấn đề về sự cố ra mình muốn chia sẻ với các bạn về việc kết nối mạng LAN không dây trên máy tính xách tay:

Như các bạn đã biết khi 2 máy muốn chia sẽ dữ liệu với nhau thì phải dùng dây cáp (UTP hay STP) nhưng đối với máy laptop thì các bạn có thể kết nối và chia sẽ dữ liệu với nhau mà không cần dây nối bằng 1 chức năng có sẵn trên card wireless đó là Computer-to-Computer ( hay còn gọi là Ad-hoc)

Mô hình:

Bạn vào network and Sharing Center

Setup a new connection or network

Và kéo xuống chọn setup wireless ad-hoc

Next -- next—bạn điền tên Network và password gồm 8 kí tự và next

Vậy là bạn đã setup xong 1 network của mình và sau đó bạn mời bạn mình tham gia vào mạng của mình đặt chỉ IP như sau

IP address 192.168.1.x

Sub netmask 255.255.255.0

Với x là con số bạn tự chọn từ 1-254 và mỗi máy phải khác nhau không được đặt trùnh địa chỉ IP vậy là các bạn có thể truy cập tài nguyên với nhau mà không cần dây cáp

Chúc các bạn lướt net vui vẻ

Kí tên: Trần Huy Cường

Lớp DH08DT MSV: 08130009

Email iforno@hotmail.com

iforno@zing.vn

08130009@st.hcmuaf.edu.vn

Các bạn có gì góp ý, thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 0902334091

Xin cảm ơn đã xem bài của mình

# Text boxes

WAN

DHCP: 192.168.127.0

192.168.127.254

PV: 127

RD: 127

TTTH: 100

HD: 123