BÀI TẬP CHƯƠNG 1: MA SÁT

A. CƠ CẤU ĐAI

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Các thông số cơ bản:

- Góc ôm trên bánh dẫn (bánh nhỏ)

- Chiều dài đai:

- L chọn theo tiêu chuẩn, xác định a (khoảng cách trục)

với  và

2. Lực trên cơ cấu đai:

Hình 1: Lực tác dụng lên đai

; Ft = F1 – F2

Mô men có thể truyền trên đai:

hoặc

Chú ý: Công suất truyền

N = T.( (W), khi T (Nm), ( (rad/s)

N = Ft.V (W), khi Ft (N), V (m/s)

(m/s), khi n (vòng/phút), r (m)

Lực ly tâm tạo ra lực căng phụ:

(N), khi qm (kg/m), V (m/s)

Phương trình Euler có kể đến lực căng phụ:

, trong đó: f’ là hệ số ma sát thay thế, f’=f/sin(

Hình 2: Cách xác định góc (

ở đây: ( được tính bằng đơn vị rad.

Lực tác dụng lên trục bánh đai:

II. BÀI TẬP

Hình 3. Cơ cấu đai

Bài 1: Bộ truyền đai có góc ôm trên pully nhỏ là 150o. Lực căng trên nhánh chùng F2 = 40N, pully nhỏ (gắn trên trục motor) có đường kính d1 = 100mm; bỏ qua lực ly tâm, hệ số ma sát f = 0,33. Xác định momen tải của pully.

Bài 2: Trong một bộ truyền đai (hình vẽ), bánh đai nhỏ 1 (bánh dẫn) có đường kính d1 = 100mm, góc ôm ( = 160o. Lực căng đai trên nhánh chùng là 40N, hệ số ma sát f = 0,3; bỏ qua lực ly tâm. Hãy xác định khả năng truyền momen của bánh đai.

Nếu thêm 1 bánh căng đai (hình c), góc ôm tăng lên ( = 200o. Nếu lực căng trên nhánh chùng không đổi, khả năng truyền momen của bánh đai tăng lên bao nhiêu phần trăm?

Bài 3: Một motor điện công suất 25HP, số vòng quay trên trục n = 1750 vòng/phút, được dùng để dẫn động cho 1 máy công tác, thông qua 1 bộ truyền đai thang gồm nhiều đai. Đai thang (size 5V) được sử dụng có góc nghiêng 2( = 36o, trọng lượng riêng trên chiều dài đơn vị là Qm = 2,2 N/m. Bánh đai (nhỏ, bánh 1) lắp trên trục motor có đường kính (danh nghĩa) là d1 = 90mm, góc ôm ( = 165o. Giả sử lực căng đai tối đa (cho phép) là 670N và hệ số ma sát (nhỏ nhất) là f = 0,2. Hãy xác định:

- Số dây đai cần thiết.

- Lực tác dụng lên trục 1 bánh đai

Bài giải (mẫu)

Thừa nhận:

- Đai chỉ chịu 1 lực căng tối đa là 670N ( Lực căng đai trên nhánh căng tối đa là F1 = 670N.

- Hệ số ma sát có giá trị là f = 0,2.

- Bộ truyền đai truyền công suất 25HP và công suất truyền được chia đều cho mỗi đai.

- Số đai cần thiết, Z = ?

Phương trình Euler có tính đến tác dụng của lực ly tâm:

, 	ở đây: f’=f/sin(

- Tính Fv: Fv = qm.V2

Qm = qm.g, chọn g = 10m/s2 ( qm = Qm/g = 0,22 (kg/m)

V = (1.r1 =  ( 8,3 (m/s)

( Fv = (0,22). (8,3)2 = 15,2 (N)

- Tính

(1 = 165o = 2,88 (rad);  (

- Xác định lực vòng Ft; Ft = F1 – F2

Dùng phương trình Euler:

( F2 = 116,7 (N)

( Ft = F1 – F2 = 670 – 116,7 = 553,3 (N)

- Số đai cần thiết, Z

Công suất truyền trên mỗi đai là: N1 = Ft.V = 553,3.8,3 = 4592 (W)

Tổng số đai cần thiết là:

(đai)

Chọn Z = 4

- Lực tác dụng lên trục là:

Lực tác dụng của mỗi đai lên trục:

= (670 + 116,7). = 779 (N)

Tổng lực tác dụng lên trục là:

Fr(tổng) = Z.Fr = 4.779 = 3116 (N)

Bài 4: Đai hình thang được sử dụng, có góc nghiêng 2( = 36o, trọng lượng riêng trên chiều dài đơn vị là Qm = 1.75 N/m. Bánh đai 1 (bánh dẫn) có đường kính d1 = 200mm, góc ôm ( = 170o, số vòng quay n1 = 4000 vòng/phút. Biết lực căng tối đa (cho phép) của đai là 1300N, hệ số ma sát (nhỏ nhất) f = 0,2.

- Hãy xác định công suất truyền tối đa của bánh đai 1 và lực tác dụng lên trục, khi chỉ dùng 1 đai (Z = 1).

- Hãy xác định công suất truyền tối đa của bánh đai 1 trong 2 trường hợp:

- Nếu 2 đai (giống nhau) được sử dụng.

- Chỉ dùng 1 đai nhưng kích thước mặt cắt ngang (A) tăng lên gấp đôi (thừa nhận rằng, lực cắt tối đa (cho phép) của đai tăng lên gấp đôi).

Bài 5: Một bộ truyền đai thang (đơn, 1 đai) có 2( = 36o và trọng lượng riêng trên chiều dài đơn vị là Qm = 2,2 N/m, được sử dụng để truyền công suất từ pully dẫn có d1 = 125mm, n1 = 3500 vòng/phút đến pully bị dẫn có d2 = 250mm; góc ôm trên pully dẫn là ( = 170o; hệ số ma sát (nhỏ nhất) f = 0,2. Lực căng tối đa (cho phép) của đai là 1120N. Hãy xác định công suất tối đa (cho phép) có thể được truyền bởi bộ truyền này.

Bài 6: Một bộ truyền đai thang (đơn), với 2( = 36o, trọng lượng riêng trên chiều dài đơn vị là Qm = 2,2 N/m; được sử dụng để truyền 12kW từ 1 pully dẫn d1 = 180mm, n1 = 1750 vòng/phút đến pully bị dẫn n2 = 1050 vòng/phút, khoảng cách tâm là a = 400mm.

- Giả sử hệ số ma sát là f = 0,2 và lực căng đai ban đầu (Fo) đủ để ngăn chặn hiện tượng trượt (trơn). Hãy xác định giá trị của F1 và F2.

- Hãy xác định momen xoắn và tải hướng kính trên mỗi trục. Xác định lực căng ban đầu (khi chưa dẫn động).

- Hãy xác định giá trị của F1 và F2 khi bộ truyền làm việc với các thông số động học như trên nhưng chỉ truyền công suất 6kW.

Bài giải (mẫu)

- N = Ft.V	với   (m/s)

(N)

F1 – F2 = 727 (N) 					(1)

Phương trình Euler:

, với:

= 2,84 (rad)

(

Bỏ qua Fv; (

Từ (1) ( 6,6F2 – F2 = 727 ( F2 = 129 (N) và F1 = 856 (N)

Thông thường khi V > 10 m/s, quan tâm đến Fv

(N)

Phương trình Euler:

( F1 = 6,6F2 – 336 				(2)

Từ (1) ( 6,6F2 – 336 – F2 = 727 ( F2 = 190 (N) và F1 = 917 (N)

- Xác định T và F0:

Momen xoắn:

- Momen xoắn trên trục 1:  = 65,5 (Nm)

- Momen xoắn trên trục 2:  = 109 (Nm)

Lực hướng kính:

=  = 1095 (N)

- Lực căng đai ban đầu F0:

= 553,5 (N)

- Trường hợp 1: Không thay đổi lực căng ban đầu, F0 = 553,5 (N)

F1 + F2 = 2F0 = 1107 (1)

F1 – F2 = Ft =  = 363,5 (2)

Từ (1) và (2) ( F1 = 735 (N) và F2 = 372 (N)

Trường hợp 2: Thay đổi lực căng đai cho phù hợp, giảm lực căng ban đầu để giảm lực tác dụng lên trục, ổ,…

F1 – F2 = Ft = 363,5 						(1)

Phương trình Euler ( F1 = 6,6F2 – 336 			(2)

Từ (1) và (2) ( F1 = 488 (N) và F2 = 125 (N)

Bài 7: Một bộ truyền đai hình thang (đơn), với 2( = 36o, trọng lượng riêng trên chiều dài đơn vị là Qm = 2,2 N/m; truyền công suất N = 12HP  từ 1 pully dẫn d1 = 150mm, n1 = 1750 vòng/phút đến pully bị dẫn d2 = 300mm, khoảng cách tâm là a = 500mm.

- Giả sử hệ số ma sát là f = 0,2 và lực căng đai ban đầu (Fo) đủ để ngăn chặn hiện tượng trượt (trơn). Hãy xác định giá trị của lực căng đai F1 và F2.

- Hãy xác định momen xoắn và tải hướng kính trên mỗi trục.

- Hãy xác định giá trị của F1 và F2 khi bộ truyền hoạt động tại tốc độ như cũ nhưng chỉ truyền công suất 3HP.

Bài 8: Review the website http://www.grainger.com. Perform for product search for V-belts. Select an A-type V-belt with a length of 32 in. List the manufacturer, description, and price.

Bài 9: Review the website http://www.grainger.com. Conduct a product search for roller chains. Select an ANSI #40, standard single-riveted steel roller chain. List the manufacturer, description, and price.

B. MA SÁT TRONG KHỚP ĐỘNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Ma sát trong khớp tịnh tiến

- Dạng phẳng: f’ = f = tg(

- Dạng rãnh tam giác:

- Dạng rãnh tròn:

+ Rãnh tròn mới:

+ Rãnh tròn đã mòn:

2. Ma sát trong khớp quay

Trong đó:

- Khớp quay hở:

- Khớp quay khít:

+ Còn mới:

+ Đã mòn:

3. Ma sát trong ổ chặn

a) Ổ còn mới:

b) Ổ chạy đã mòn:

II. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI SẲN

(Bài 161, 162, 163, 164, 165, 166. Sách Bài tập Nguyên Lý Máy – Tạ Ngọc Hải, 2005)

Giải:

Giải:

Hình 5.2

Giải:

Giải:

Giải:

C. CÁC BÀI TẬP TỰ GIẢI

(Bài 168, 169, 171. Sách Bài tập Nguyên Lý Máy – Tạ Ngọc Hải, 2005)